## Slide 1
CarDetector
Sistema de censo vehicular y reconocimiento de matrículas argentinas en video
Trabajo Integrador Final — Ingeniería en Sistemas
Lautaro Giménez Gil
Defensa de tesis
Notes: Buenos días / buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Giménez Gil y presento CarDetector,
un sistema end-to-end para censar vehículos en video y reconocer matrículas argentinas.
La presentación dura unos 10–12 minutos: problema, solución técnica, resultados y demo.
Al final quedo a disposición de preguntas.

## Slide 2
Agenda
1. Problema y motivación
2. Objetivos y alcance
3. Arquitectura (frontend + backend)
4. Pipelines: censo y matrículas
5. Evaluación experimental y resultados
6. Limitaciones, conclusiones y trabajo futuro
7. Demostración en vivo (si el tiempo lo permite)
Notes: Voy a recorrer primero el problema y los objetivos, después la arquitectura y los dos
pipelines de visión, luego los resultados del capítulo experimental, limitaciones y cierre.
Si hay tiempo, muestro una corrida corta en la interfaz Streamlit.

## Slide 3
Problema y motivación
El conteo manual de tránsito es costoso, lento y propenso a error.
Hace falta automatizar:
  Censo por tipo de vehículo (auto, moto, bus, camión)
  Lectura de patentes argentinas (formatos 6 y 7 caracteres)
Condiciones reales: día/noche, distintas resoluciones y ángulos
Aporte: un sistema usable (UI + API) reproducible, no solo un notebook.
Notes: El problema de partida es operativo: censar y leer patentes a mano no escala.
La tesis no se queda en un script aislado: entrega un producto técnico mínimo —
frontend para operadores y backend con pipelines de visión — pensado para demo y evaluación.

## Slide 4
Objetivos
Objetivos específicos
Diseñar e implementar un sistema de censo vehicular en video.
Detectar y leer matrículas argentinas (OCR).
Exponer ambos flujos vía API e interfaz web.
Evaluar el sistema con un protocolo experimental documentado.
Fuera de alcance (delimitación)
Entrenar desde cero un detector SOTA.
Sustituir sistemas comerciales de peaje.
Tracking multi-cámara en tiempo real de producción.
Dataset público masivo versionado (queda como futuro).
Notes: Los objetivos específicos son: censo, OCR de patentes AR, integración API+UI y evaluación.
Deliberadamente queda fuera entrenar un detector desde cero o competir con peajes comerciales:
reutilizo modelos preentrenados adaptados al dominio argentino y me concentro en la integración.

## Slide 5
Arquitectura del sistema
Frontend (Streamlit): carga de video, censo / matrículas, tablas y CSV.
Backend (Flask): API REST, jobs asíncronos, carga única de modelos.
Pipeline A — Censo: YOLOv5s (COCO) + tracking por centroides.
Pipeline B — Patentes: YOLOv4-tiny (JustAnotherAlpr) + OCR ConvALPR.
Comunicación: HTTP multipart → JSON (conteos, placas, timestamps).
Diseño headless: sin GUI en servidor; preview opcional en desktop.
Notes: Arquitectónicamente hay dos repos: cardetector-front y cardetector-backend.
El usuario sube un video en Streamlit; el backend corre el pipeline pedido y devuelve JSON.
Separé censo y patentes porque son problemas distintos: conteo multi-clase vs. localización + OCR.
Los modelos se cargan una vez al arrancar para no pagar el costo en cada request.

## Slide 6
Pipeline de censo vehicular
Detector: YOLOv5s preentrenado en COCO (PyTorch / torch.hub).
Clases: auto, moto, bus, camión (IDs COCO 2, 3, 5, 7).
Tracking: asociación por centroides entre frames (ID estable en la escena).
Filtros anti-falsos positivos: confianza, área y aspecto (p. ej. carteles).
Salida: total por clase + total de vehículos únicos en el video.
Optimización: stride de frames y downscale para fluidez en CPU.
Notes: Para el censo uso YOLOv5s de COCO: es un estándar conocido y suficiente para las cuatro clases.
El tracking por centroides evita contar el mismo auto muchas veces al pasar frame a frame.
Agregué filtros porque en calle hay carteles o formas que el modelo confunde con bus/camión.
Como corro en CPU (GPU AMD sin CUDA en PyTorch), uso stride y downscale para que sea usable.

## Slide 7
Pipeline de matrículas (Argentina)
Detección de placa: YOLOv4-tiny (JustAnotherAlpr), dominio AR.
OCR: ConvALPR (modelo CNN para formato argentino).
Soporta condición día/noche como parámetro del pipeline.
Salida: placas únicas + lecturas crudas / timestamps para análisis.
Alternativas configurables (TF SavedModel + Keras.h5) vía .env.
Enfoque: reutilizar pesos especializados, no reentrenar desde cero.
Notes: Las patentes argentinas tienen un formato particular; por eso no usé un OCR genérico.
JustAnotherAlpr aporta el detector de placa y ConvALPR el reconocimiento de caracteres.
El sistema admite día/noche porque la iluminación cambia mucho el contraste de la placa.
Documenté backends alternativos, pero la configuración por defecto de la tesis es darknet_ar + convalpr.

## Slide 8
Interfaz de usuario (Streamlit)
Pensada para operadores no técnicos: subir video y elegir flujo.
Modos: Censo / Matrículas (con selector día-noche).
Feedback de progreso vía jobs + polling (preview JPEG opcional).
Resultados en tabla y descarga CSV para análisis posterior.
Cliente HTTP desacoplado del backend (API_URL configurable).
Notes: El frontend no es un adorno: es la cara usable del aporte.
Streamlit me permitió iterar rápido: upload, botones de censo/patentes, tablas y CSV.
El polling a jobs asíncronos evita que la UI se congele en videos largos.

## Slide 9
Metodología experimental
Corpus de videos locales (día/noche, distintas resoluciones).
Script batch: scripts/run_experiments.py → CSV + predicciones.
Censo: comparar total predicho vs. conteo de referencia (error %).
OCR: precisión / recall / F1 sobre placas (con revisión manual).
Honestidad metodológica: distinguir GT manual vs. estimaciones.
Ejemplo con GT manual: test1.mp4 (censo 5/5, F1 OCR ≈ 0.75).
Notes: Para el capítulo de resultados automaticé corridas sobre una docena de videos.
Las métricas serias requieren ground truth: en test1 hice revisión manual.
En otros videos usé estimaciones solo para orientar la presentación; lo aclaro en la defensa
para no vender números sin etiquetado completo como si fueran GT cerrado.

## Slide 10
Resultados (síntesis)
12 videos procesados en batch (promedio ~22 s de duración).
test1.mp4 (GT manual): error de censo 0% (5/5) · F1 OCR ≈ 0.75
Escenas más densas / lejanas: mayor error de censo y OCR incompleto.
Noche (ba_noche_720): el sistema produce lecturas, con más ruido OCR.
Hallazgo: la integración funciona; el cuello de botella es calidad de placa
  y tracking simple ante oclusiones / multi-objeto denso.
Notes: En test1, con ground truth manual, el censo acertó 5 de 5 y el OCR tuvo F1 alrededor de 0.75:
es el resultado más sólido para mostrar.
En videos densos o de noche el sistema sigue corriendo, pero el OCR se degrada:
placas chicas, motion blur, iluminación. Eso alimenta las limitaciones y el trabajo futuro.

## Slide 11
Limitaciones
Tracking por centroides (no SORT/ByteTrack): falla en escenas saturadas.
OCR orientado a formato fijo de placa del dominio de entrenamiento.
Jobs en memoria: se pierden al reiniciar el proceso.
Ejecución en CPU: latencia alta en 1080p / 60 fps sin stride.
GT completo solo en parte del corpus (resto estimado / pendiente).
Pesos fuera de Git (tamaño); hay que montarlos en despliegue.
Notes: Prefiero explicitar limitaciones: demuestra criterio de ingeniería.
El tracking simple es suficiente para la tesis pero no para producción densa.
Los jobs in-memory alcanzan para demo; en producción iría a Redis/RQ.
Y la evaluación completa con GT en todo el corpus sigue siendo trabajo abierto.

## Slide 12
Conclusiones y trabajo futuro
Conclusiones
Sistema end-to-end operativo: UI + API + dos pipelines.
Censo viable con YOLOv5 + centroides en escenas moderadas.
Patentes AR con modelos de dominio especializado.
Protocolo experimental reproducible documentado.
Trabajo futuro
Tracking SORT/ByteTrack + métricas MOT.
Cola persistente (Redis) y despliegue Docker endurecido.
Dataset versionado + más GT manual.
Unificar stacks ML / aceleración GPU nativa.
Notes: Cierro destacando el aporte: no un paper de un modelo nuevo, sino un sistema integrado
evaluable. El futuro claro es mejor tracking, más ground truth y despliegue más robusto.

## Slide 13
Demostración
1. Backend: python app.py → health OK
2. Frontend: streamlit run main.py
3. Subir video corto (p. ej. test1.mp4)
4. Ejecutar Censo → mostrar totales / CSV
5. Ejecutar Matrículas → mostrar placas únicas
Plan B: video pregrabado / capturas si falla el live.
Notes: Para la demo: backend y frontend ya levantados antes de empezar.
Uso un video corto y conocido (test1) para no improvisar tiempos.
Si algo falla, paso a capturas o al video resultado ya generado — nunca pelear con el live.

## Slide 14
Gracias
¿Preguntas?
Lautaro Giménez Gil — CarDetector
Notes: Gracias. Quedo a disposición de las preguntas del tribunal.
Si preguntan por GPU: trabajo en CPU por limitación del stack CUDA/AMD; por eso stride/downscale.
Si preguntan por métricas: priorizo test1 con GT manual y soy transparente con el resto.